附件1：

智利蓝莓植物检疫证书样本

附件2：

果温探针安插的位置

1号探针安插在集装箱内货物首排顶层中央位置；

2号探针安插在距集装箱门1.5米（40英尺集装箱）或1米（20英尺集装箱）的中央，并在货物高度一半的位置；

3号探针安插在距集装箱门1.5米的左侧，并在货物高度一半的位置；

2个空间温度探针分别安插在集装箱的入风口和回风口处。

果温探针安插位置示意图

（40英尺集装箱为例)

■ №1 ■ ■ №3 №2 3 尾部观

附件3：

果温探针校正检查方法

一、材料及工具

标准水银温度计、手持扩大镜、保温壶、洁净的碎冰块、蒸馏水。

二、果温度探针的校正方法

（一）将碎冰块放入保温壶内，然后加入蒸馏水，水与冰混合的比例约为1:1；

（二）将标准温度计和温度探针同时插入冰水中，并不断搅拌冰水，同时用手持扩大镜观测标准温度计的刻度值，使冰水温度维持在0℃，然后记录3支温度探针显示的温度读数，重复3次，取平均值。例如：

探 针    第1次读数   第2次读数   第3次读数   校正

1号         0.1          0.1          0.1       -0.1

2号        -0.1        -0.1         -0.1       +0.1

3号         0.0          0.0          0.0        0.0